# Analýza vlivu radiofrekvenční ablace slinivky břišní na poškození vybraných tkání u souboru prasat.

RNDr. Tomáš Pavlík

MUDr. Jan Hlavsa

8. 1. 2010

## Statistická metodika

Základní popis testovacího souboru a příslušných sledovaných proměnných byl proveden pomocí frekvenčních tabulek a popisných statistik: průměru, směrodatné odchylky, mediánu, minima a maxima. Pro testování rozdílu spojitých hodnot (rozměr nekrózy, teploty) mezi skupinami vzorků byl použit standardní neparametrický Kruskal-Wallisův test. Nebyla použita parametrická analýza rozptylu, protože sledované skupiny vykazovaly značně rozdílnou variabilitu naměřených hodnot. 
Pro hodnocení vztahu kategoriálních proměnných (stupeň postižení) byl použit Pearsonův 
Chí-kvadrát test pro hodnocení vztahu dvou proměnných s více než dvěma kategoriemi.

Jako hranice pro statisticky významný výsledek byla použita standardní hranice 0.05, tedy p-hodnoty menší než 0.05 značí statistickou významnost.

## I. Popisná statistika souboru pacientů

Celkem bylo analyzováno 54 experimentálních vzorků získaných z utracených prasat. Soubor byl rozdělen do tří skupin po 18 vzorcích podle typu chlazení slinivky, soubory jsou označeny A (žádné chlazení), B (chlazení ponořením do vody) a C (chlazení průtokem vody). V rámci každé skupiny pak byly vystřídány 3 režimy záření, každý na 6 vzorcích. V první sadě vzorků byla vždy provedena ablace při 90°C po dobu 5 minut, v druhé sadě vzorků pak při 90°C po dobu 10 minut a konečně ve třetí sadě byla provedena ablace při 100°C po dobu 5 minut.

Tabulky 1 a 2 sumarizují stupeň poškození veny portae a duodena v závislosti na způsobu chlazení a záření a jejich kombinacích. Je vidět, že lehký stupeň poškození (stupeň 1) je velmi málo častý, u veny portae dokonce nebyl pozorován ani jednou, proto je v dalším zpracování stupeň 1 spojen se stupněm 2. Tabulka 3 pak sumarizuje dosažený rozměr nekrózy a maximální teploty naměřené 
ve vena portae a duodenu.

Tabulka 1: Hodnocení stupně poškození veny portae v závislosti na způsobu chlazení slinivky a
 v závislosti na způsobu záření.

| Vena portae – hodnocení stupně poškození |
| --- |
| Způsob chlazení | Stupeň 2 | Stupeň 3 | Chybějící měření |
|  | N | % | N | % | N | % |
| Soubor A | 3 | 16.7 | 14 | 77.8 | 1 | 5.6 |
| Soubor B | 5 | 27.8 | 12 | 66.7 | 1 | 5.6 |
| Soubor C | 11 | 61.1 | 6 | 33.3 | 1 | 5.6 |
| Způsob záření | Stupeň 2 | Stupeň 3 | Chybějící měření |
|  | N | % | N | % | N | % |
| 90°C po 5 min | 9 | 50.0 | 8 | 44.4 | 1 | 5.6 |
| 90°C po 10 min | 4 | 22.2 | 13 | 72.2 | 1 | 5.6 |
| 100°C po 5 min | 6 | 33.3 | 11 | 61.1 | 1 | 5.6 |
| Kombinace způsobu chlazení a záření | Stupeň 2 | Stupeň 3 | Chybějící měření |
|  | N | % | N | % | N | % |
| A - 90°C po 5 min | 2 | 33.3 | 3 | 50.0 | 1 | 16.7 |
| A - 90°C po 10 min |  |  | 6 | 100.0 |  |  |
| A - 100°C po 5 min | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 |  |  |
| B - 90°C po 5 min | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 |  |  |
| B - 90°C po 10 min |  |  | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 |
| B - 100°C po 5 min | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 |  |  |
| C - 90°C po 5 min | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 |  |  |
| C - 90°C po 10 min | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 |  |  |
| C - 100°C po 5 min | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 |

Tabulka 2: Hodnocení stupně poškození duodena v závislosti na způsobu chlazení slinivky a
 v závislosti na způsobu záření.

| Duodenum – hodnocení stupně poškození |
| --- |
| Způsob chlazení | Stupeň 1 | Stupeň 2 | Stupeň 3 | Chybějící měření |
|  | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Soubor A | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 12 | 66.7 |  |  |
| Soubor B |  |  | 11 | 61.1 | 6 | 33.3 | 1 | 5.6 |
| Soubor C | 1 | 5.6 | 9 | 50.0 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 |
| Způsob záření | Stupeň 1 | Stupeň 2 | Stupeň 3 | Chybějící měření |
|  | N | % | N | % | N | % | N | % |
| 90°C po 5 min | 2 | 11.1 | 11 | 61.1 | 5 | 27.8 |  |  |
| 90°C po 10 min |  |  | 7 | 38.9 | 10 | 55.6 | 1 | 5.6 |
| 100°C po 5 min |  |  | 7 | 38.9 | 10 | 55.6 | 1 | 5.6 |
| Komb. způsobu chlazení a záření | Stupeň 1 | Stupeň 2 | Stupeň 3 | Chybějící měření |
|  | N | % | N | % | N | % | N | % |
| A - 90°C po 5 min | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 |  |  |
| A - 90°C po 10 min |  |  | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 |  |  |
| A - 100°C po 5 min |  |  |  |  | 6 | 100.0 |  |  |
| B - 90°C po 5 min |  |  | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 |  |  |
| B - 90°C po 10 min |  |  | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| B - 100°C po 5 min |  |  | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 |  |  |
| C - 90°C po 5 min | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 |  |  |
| C - 90°C po 10 min |  |  | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 |  |  |
| C - 100°C po 5 min |  |  | 5 | 83.3 |  |  | 1 | 16.7 |

Tabulka 3: Popisné statistiky testovaného souboru po jednotlivých testovacích skupinách pro následující parametry: Největší rozměr nekrózy; Maximální dosažená teplota ve vena portae; Maximální dosažená teplota v duodenu.

|  | Největší rozměr nekrózy | Max T (°C) ve v. portae | Max T (°C) v duodenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | N | Průměr (SD) | Medián (Min–Max) | N | Průměr (SD) | Medián (Min–Max) | N | Průměr (SD) | Medián (Min–Max) |
| Celý soubor | 52 | 23.7 | 25.0 | 50 | 46.2 | 50.0 | 50 | 43.6 | 46.5 |
|  |  | (2.3) | (18.0 - 29.0) |  | (19.9) | (12.0 - 73.0) |  | (20.5) | (14.0 - 100.0) |
| Soubor A | 18 | 25.1 | 25.0 | 18 | 63.1 | 66.0 | 18 | 57.0 | 57.0 |
|  |  | (0.8) | (24.0 - 27.0) |  | (9.9) | (40.0 - 73.0) |  | (10.2) | (41.0 – 75.0) |
| Soubor B | 17 | 24.1 | 25.0 | 15 | 51.3 | 53.0 | 15 | 53.5 | 51.0 |
|  |  | (2.2) | (22.0 - 29.0) |  | (11.6) | (34.0 - 70.0) |  | (17.3) | (27.0 - 100.0) |
| Soubor C | 17 | 21.8 | 20.0 | 17 | 23.7 | 19.0 | 17 | 20.7 | 18.0 |
|  |  | (2.4) | (18.0 - 25.0) |  | (10.5) | (12.0 - 50.0) |  | (7.5) | (14.0 - 36.0) |
| 90°C po 5 min | 18 | 24.3 | 24.5 | 18 | 43.8 | 43.5 | 18 | 41.0 | 46.0 |
|  |  | (2.2) | (20.0 - 29.0) |  | (13.5) | (19.0 - 70.0) |  | (16.2) | (15.0 - 67.0) |
| 90°C po 10 min | 17 | 23.2 | 25.0 | 15 | 47.8 | 60.0 | 15 | 42.8 | 55.0 |
|  |  | (2.6) | (18.0 - 26.0) |  | (24.9) | (15.0 - 73.0) |  | (22.8) | (14.0 - 67.0) |
| 100°C po 5 min | 17 | 23.6 | 25.0 | 17 | 47.2 | 55.0 | 17 | 47.1 | 45.0 |
|  |  | (2.2) | (20.0 - 27.0) |  | (21.7) | (12.0 - 73.0) |  | (22.9) | (15.0 - 100.0) |
| A 90°C po 5 min | 6 | 24.7 | 24.5 | 6 | 54.2 | 54.0 | 6 | 51.8 | 50.0 |
|  |  | (0.8) | (24.0 - 26.0) |  | (10.9) | (40.0 - 70.0) |  | (7.8) | (44.0 - 67.0) |
| A 90°C po 10 min | 6 | 25.2 | 25.0 | 6 | 68.3 | 70.0 | 6 | 57.7 | 59.5 |
|  |  | (0.8) | (24.0 - 26.0) |  | (5.3) | (59.0 - 73.0) |  | (9.2) | (41.0 - 67.0) |
| A 100°C po 5 min | 6 | 25.5 | 25.0 | 6 | 66.8 | 67.0 | 6 | 61.5 | 63.5 |
|  |  | (0.8) | (25.0 - 27.0) |  | (6.1) | (56.0 - 73.0) |  | (12.4) | (41.0 - 75.0) |
| B 90°C po 5 min | 6 | 24.3 | 22.5 | 6 | 47.8 | 50.0 | 6 | 48.8 | 49.0 |
|  |  | (3.3) | (22.0 - 29.0) |  | (6.8) | (38.0 - 55.0) |  | (10.3) | (37.0 - 63.0) |
| B 90°C po 10 min | 5 | 24.0 | 25.0 | 3 | 64.3 | 65.0 | 3 | 65.0 | 65.0 |
|  |  | (1.4) | (22.0 - 25.0) |  | (4.0) | (60.0 - 68.0) |  | (0) | (65.0 - 65.0) |
| B 100°C po 5 min | 6 | 24.0 | 25.0 | 6 | 48.3 | 48.0 | 6 | 52.5 | 48.0 |
|  |  | (1.6) | (22.0 - 25.0) |  | (14.1) | (34.0 - 70.0) |  | (25.1) | (27.0 - 100.0) |
| C 90°C po 5 min | 6 | 23.8 | 25.0 | 6 | 29.3 | 29.0 | 6 | 22.3 | 17.0 |
|  |  | (2.0) | (20.0 - 25.0) |  | (7.5) | (19.0 - 39.0) |  | (9.9) | (15.0 - 35.0) |
| C 90°C po 10 min | 6 | 20.5 | 20.0 | 6 | 19.0 | 16.0 | 6 | 16.8 | 16.5 |
|  |  | (2.4) | (18.0 - 25.0) |  | (5.6) | (15.0 - 28.0) |  | (2.6) | (14.0 - 21.0) |
| C 100°C po 5 min | 5 | 21.0 | 20.0 | 5 | 22.4 | 17.0 | 5 | 23.4 | 22.0 |
|  |  | (1.4) | (20.0 - 23.0) |  | (15.6) | (12.0 - 50.0) |  | (7.8) | (15.0 - 36.0) |

## II. Hodnocení statistické významnosti pozorovaných rozdílů v rámci sledovaných skupin

Tabulka 4 ukazuje výsledky testování rozdílů v největším rozměru nekrózy a maximální teplotě ve vena portae a duodenu mezi soubory definovanými způsobem chlazení a způsobem provedení ablace. Z výsledků je vidět, že všechny tři sledované proměnné jsou statisticky významně ovlivněny způsobem chlazení, kdy při pokročilém způsobu chlazení byly naměřeny menší rozměry nekrózy a zároveň byla naměřena výrazně nižší maximální teplota ve vena portae i duodenu.

Naměřené hodnoty z tabulky 4 jsou zobrazeny na obrázcích 1 – 6, které jasně korelují s výsledky testů.

Tabulky 5 – 8 ukazují stupeň poškození vena portae a duodena bez chybějících hodnot a jsou doplněny Pearsonovým testem nezávislosti pro kontingenční tabulky. Jako statisticky významný výsledek můžeme označit souvislost způsobu chlazení a stupně poškození vena portae (tabulka 5). 
U ostatních tabulek lze také pozorovat trend ve výsledcích, na prokázání statistické významnosti by bylo zřejmě třeba větší množství pozorování.

Tabulka 4: Testování významnosti rozdílu mezi jednotlivými skupinami neparametrickým testem

| Kategorie | Největší rozměr nekrózy | Max T (°C) ve vena portae | Max T (°C) v duodenu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | Medián | p | N | Medián | p | N | Medián | p |
| Soubor A | 18 | 25.0 | < 0.001 | 18 | 66.0 | < 0.001 | 18 | 57.0 | < 0.001 |
| Soubor B | 17 | 25.0 |  | 15 | 53.0 |  | 15 | 51.0 |  |
| Soubor C | 17 | 20.0 |  | 17 | 19.0 |  | 17 | 18.0 |  |
| 90°C po 5 min | 18 | 24.5 | 0.746 | 18 | 43.5 | 0.625 | 18 | 46.0 | 0.605 |
| 90°C po 10 min | 17 | 25.0 |  | 15 | 60.0 |  | 15 | 55.0 |  |
| 100°C po 5 min | 17 | 25.0 |  | 17 | 55.0 |  | 17 | 45.0 |  |

Tabulka 5: Hodnocení stupně poškození vena portae v jednotlivých testovacích skupinách podle způsobu chlazení slinivky

| Kategorie | Stupeň poškození |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | Celkem |
| Soubor A | N | 3 | 14 | 17 |
|  | % | 17.7 | 82.4 |  |
| Soubor B | N | 5 | 12 | 17 |
|  | % | 29.4 | 70.6 |  |
| Soubor C | N | 11 | 6 | 17 |
|  | % | 64.7 | 35.3 |  |
| Celkem | N | 19 | 32 | 51 |
| Pearsonův Chí-kvadrát test |  |
| p-hodnota | 0.013 |

Tabulka 6: Hodnocení stupně poškození duodena v jednotlivých testovacích skupinách podle způsobu chlazení slinivky

| Kategorie | Stupeň poškození |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 nebo 2 | 3 | Celkem |
| Soubor A | N | 6 | 12 | 18 |
|  | % | 33.3 | 66.7 |  |
| Soubor B | N | 11 | 6 | 17 |
|  | % | 64.7 | 35.3 |  |
| Soubor C | N | 10 | 7 | 17 |
|  | % | 58.8 | 41.2 |  |
| Celkem | N | 27 | 25 | 52 |
| Pearsonův Chí-kvadrát test |  |
| p-hodnota | 0.140 |

Tabulka 7: Hodnocení stupně poškození vena portae v jednotlivých testovacích skupinách podle způsobu záření

| Kategorie | Stupeň poškození |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | Celkem |
| 90°C po 5 min | N | 9 | 8 | 17 |
|  | % | 52.9 | 47.1 |  |
| 90°C po 10 min | N | 4 | 13 | 17 |
|  | % | 23.5 | 76.5 |  |
| 100°C po 5 min | N | 6 | 11 | 17 |
|  | % | 35.3 | 64.7 |  |
| Celkem | N | 19 | 32 | 51 |
| Pearsonův Chí-kvadrát test |  |
| p-hodnota | 0.203 |

Tabulka 8: Hodnocení stupně poškození duodena v jednotlivých testovacích skupinách podle způsobu záření

| Kategorie | Stupeň poškození |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 nebo 2 | 3 | Celkem |
| 90°C po 5 min | N | 13 | 5 | 18 |
|  | % | 72.2 | 27.8 |  |
| 90°C po 10 min | N | 7 | 10 | 17 |
|  | % | 41.2 | 58.8 |  |
| 100°C po 5 min | N | 7 | 10 | 17 |
|  | % | 41.2 | 58.8 |  |
| Celkem | N | 27 | 25 | 52 |
| Pearsonův Chí-kvadrát test |  |
| p-hodnota | 0.103 |

Obrázek 1. Srovnání velikosti nekrózy mezi skupinami s různými způsoby chlazení.

Obrázek 2. Srovnání maximální dosažené teploty ve vena portae mezi skupinami s různými způsoby chlazení.

Obrázek 3. Srovnání maximální dosažené teploty v duodenu mezi skupinami s různými způsoby chlazení.

Obrázek 4. Srovnání velikosti nekrózy mezi skupinami s různým způsobem záření.

Obrázek 5. Srovnání maximální dosažené teploty ve vena portae mezi skupinami s různým způsobem záření.

Obrázek 6. Srovnání maximální dosažené teploty v duodenu mezi skupinami s různým způsobem záření.

Kromě testů provedených zvlášť pro způsob chlazení a způsob záření byly provedeny i testy rozdílů v rozměrech nekrózy a maximálních teplotách mezi skupinami definovanými kombinací způsobu chlazení a záření. Všechny tři testy dávají statisticky významný výsledek, který znamená, že existuje rozdíl v rozměru nekrózy a v maximální teplotě dosažené ve vena portae a duodenu mezi devíti sledovanými skupinami. Výsledky korespondují s výsledky z tabulky 4.

Výsledky jsou zobrazeny na obrázcích 7 – 9.

Obrázek 7. Srovnání velikosti nekrózy mezi všemi podskupinami podle způsobu chlazení a způsobu záření.

Obrázek 8. Srovnání maximální dosažené teploty ve vena portae mezi všemi podskupinami podle způsobu chlazení a způsobu záření.

Obrázek 9. Srovnání maximální dosažené teploty v duodenu mezi všemi podskupinami podle způsobu chlazení a způsobu záření.

## Doplnění analýzy vlivu radiofrekvenční ablace slinivky břišní na poškození vybraných tkání u souboru prasat

MUDr. Jan Hlavsa

RNDr. Tomáš Pavlík

19. 1. 2010

Tabulka 1: Hodnocení stupně poškození vena portae a duodena v závislosti na maximální naměřené teplotě ve vena portae, resp. duodenu

| Vena portae | Max T (°C) ve vena portae | Duodenum | Max T (°C) v duodenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň poškození | N | Průměr (SD) | Medián (Min – Max) | Stupeň poškození | N | Průměr (SD) | Medián (Min – Max) |
| Stupeň 1 | - | - | - | Stupeň 1 | 2 | 32.5 | 32.5 |
|  |  |  |  |  |  | (24.7) | (15.0 – 50.0) |
| Stupeň 2 | 19 | 35.5 | 35.0 | Stupeň 2 | 23 | 40.2 | 38.0 |
|  |  | (17.7) | (15.0 - 70.0) |  |  | (18.2) | (15.0 - 67.0) |
| Stupeň 3 | 30 | 52.8 | 57.5 | Stupeň 3 | 25 | 47.6 | 51.0 |
|  |  | (18.9) | (12.0 - 73.0) |  |  | (22.1) | (14.0 - 100.0) |
| Celý soubor | 49 | 46.2 | 50.0 | Celý soubor | 50 | 43.6 | 46.5 |
|  |  | (19.9) | (12.0 - 73.0) |  |  | (20.5) | (14.0 - 100.0) |
| Chybějící údaje | 5 |  |  | Chybějící údaje | 4 |  |  |

Byl prokázán statisticky významný rozdíl v maximální dosažené teplotě ve vena portae u pacientů se stupněm postižení veny portae 2 a 3. Jak je vidět z obrázků, u pacientů se stupněm postižení 3 byla dosahována ve vena portae vyšší teplota.

Obdobný trend byl pozorován u postižení duodena, zde však pozorovaný rozdíl v maximální teplotě není statisticky významný (a to ani, když sloučíme kategorie 1 a 2 z důvodu malé četnosti). Pro průkaz statistické významnosti pozorovaného rozdílu by bylo zřejmě třeba větší počet měření.

Obrázek 1: Závislost poškození vena portae na maximální dosažené teplotě ve vena portae.

Obrázek 2: Závislost poškození stěny duodena na maximální dosažené teplotě v duodenu.

## III. Závěr

Při analýze experimentálních dat byl prokázán statisticky významný vliv způsobu chlazení na největší rozměr nekrózy a maximální dosažené teploty ve vena portae a duodenu. S tím souvisí také prokázaný vztah způsobu chlazení a stupně postižení vena portae. Pokud existuje významný vliv na sledované proměnné i v případě způsobu záření, pak na prokázání jeho statistické významnosti bude zřejmě třeba větší množství pozorování.